## Slide 1: 面向低轨卫星网络的 轻量化链路状态路由协议设计与实现
汇报人：单乾
指导老师：王志远 副教授

## Slide 2: 目录
研究背景与意义
国内外研究现状
研究内容与技术路线
研究进度

## Slide 3: 目录
研究背景与意义
国内外研究现状
研究内容与技术路线
研究进度

## Slide 4: 研究背景与意义
低轨卫星网络
  未来天地一体化互联网的重要基础设施
    愿景：未来互联网需实现全球无缝覆盖
    现实：全球有29亿人处于“完全离线状态”
    原因：地面光纤网络难以覆盖全球
    解决：配备有星间链路的大规模低轨卫星网络
  优势
    相比中高轨道星座：星地时延低、信道容量大
    相比地面光纤网络：远距传输端到端时延更低
    有望实现全球覆盖，提供泛在、可靠的网络服务
为充分发挥低轨卫星网络的优势，低轨卫星网络星间路由至关重要

## Slide 5: 研究背景与意义
现有的地面网络路由协议不适用于低轨卫星网络
低轨卫星网络路由面临的挑战
  挑战1-拓扑动态性强：频繁的星间链路通断
    规律性通断：卫星进/出极区引起
    突发性通断：突发的星间链路故障与恢复引起
  挑战2-负载分布不均：地表人口分布导致
  与陆地互联网有鲜明区别
低轨卫星网络的拓扑形状可预测性
  表现1-节点位置可预测性
    基于轨道参数可预测所有卫星的空间位置
  表现2-邻接关系确定性
    每颗卫星能且仅能与最多4个邻居卫星建立邻接关系
    基于星间链路的连接规则可推测邻接关系(不考虑链路突发故障)
  与陆地互联网有鲜明区别

## Slide 6: 目录
研究背景与意义
国内外研究现状
研究内容与技术路线
研究进度

## Slide 7: 国内外研究现状
低轨卫星网络星间路由协议分类
  静态路由协议鲁棒性差，动态路由协议通告开销高
本研究目标
  基于动态路由思想，利用拓扑可预测性，使链路状态传播局部化、粒度精细化
  进一步减小通告开销、实现内生负载感知功能
路由协议 |  | 基本思路 | 文献 | 优势 | 缺陷
静态路由 | 虚拟节点 | 将地球表面划分为虚拟节点并与卫星对应 | [1]-[3] | 实现简单、通告开销低 | 受地球自转影响、无法应对链路突发故障
 | 虚拟拓扑 | 将拓扑分为快照，按当前时刻快照进行路由 | [4]-[6] | 利于设计路由转发与负载感知机制 | 存储开销大、无法应对链路突发故障
动态路由 |  | 卫星间通过链路状态报文实时交互拓扑形状 | [7]-[9] | 可应对链路突发故障 | 通告开销高、需额外设计负载感知机制

## Slide 8: 目录
研究背景与意义
国内外研究现状
研究内容与技术路线
研究进度

## Slide 9: 研究内容与技术路线
面向低轨卫星网络的轻量化链路状态路由协议
存在挑战
拓扑动态性强
负载分布不均
低轨卫星网络
良好特性
节点位置可预测
邻接关系确定性
研究内容一
局部化星间链路状态传播机制
基于可控传播距离的链路状态通告
基于拓扑形状可预测性的链路状态数据库维护
研究内容二
细粒度星间链路负载感知机制
面向链路负载的链路状态语义扩展
基于链路负载的链路状态传播触发
基于链路负载的路由决策
挑战与特性
研究内容
研究内容三
性能验证与协议实现
基于仿真软件的性能验证
基于容器技术的协议实现
基础
需要针对低轨卫星网络设计一套星间路由协议
需求
验证与实现
验证与实现

## Slide 10: 研究内容与技术路线
研究内容一：局部化星间链路状态传播机制
  现有的星间链路状态传播机制
    仍需全网传播链路状态通告(LSA)
    仍需保证链路状态数据库(LSDB)全局一致
    通告开销仍然较大
  研究思路
    考虑到拓扑可预测性，卫星无需关心较远处链路的实时状态
    卫星可精确掌握自身附近的链路状态、大致推测远处的链路状态
    链路状态只需在局部传播
    不再要求LSDB全局一致
    需设计局部化星间链路状态传播机制
子内容1：
基于可控传播距离的链路状态通告
子内容2：
基于拓扑形状可预测性的链路状态数据库维护

## Slide 11: 研究内容与技术路线
研究内容一：局部化星间链路状态传播机制
  基于可控传播距离的链路状态通告
    关键参数：LSA传播距离
      LSA只传播给跳范围内的邻居
      每颗卫星精确掌握跳范围内链路状态
  基于拓扑形状可预测性的链路状态数据库维护
    跳范围内链路状态：根据收到的LSA实时更新
    跳范围外链路状态：利用拓扑形状可预测性大致推断，默认不存在突发性故障
    协议通告开销：星座规模LSA占字节
      传统链路状态协议：全网洪泛，约
      本研究：局部传播，约，只与有关，开销较小
      需要对参数的设置做出取舍

## Slide 12: 研究内容与技术路线
研究内容二：细粒度星间链路负载感知机制
  现有的星间链路负载感知机制
    传统LSA只携带链路通断信息，负载信息的通告与链路状态的通告互相独立
    在基于LSDB做出路由决策后，还需基于负载信息进行修正
  研究思路
    负载信息与链路状态信息可融合，使链路状态的粒度细化
      使用LSA携带负载信息并局部传播
      每颗卫星可精确掌握附近链路的通断情况与负载情况
    卫星需对链路负载变化做出反应
    在进行路由计算时即考虑链路负载状态
    需设计细粒度星间链路负载感知机制
子内容1：
面向链路负载的链路状态语义扩展
子内容2：基于链路负载的链路状态传播触发
子内容3：基于链路负载的路由决策

## Slide 13: 研究内容与技术路线
研究内容二：细粒度星间链路负载感知机制
  面向链路负载的链路状态语义扩展
    本研究使LSA携带链路通断与负载信息
    使用转发队列占用率定义链路负载
  基于链路负载的链路状态传播触发
    采用事件触发方式进行链路状态局部传播
    关键参数：对负载感知的灵敏度
    触发1：星间链路断开/恢复时
    触发2：转发队列占用率变化超过时
    需要对参数的设置做出取舍
  基于链路负载的路由决策
    根据链路负载信息计算排队时延、通断信息计算传播时延
    选择总时延最短路
通告源 | 链路id | 链路状态内容 | 
 |  | 通断信息 | 负载信息
 |  | true | 0.6
 |  | true | 0.3
 |  | true | 0.24
 |  | false | --
通告源 | 链路id | 链路状态内容 | 
 |  | 通断信息 | 负载信息
 |  | true | 0.6
 |  | true | 0.3
 |  | true | 0.24
 |  | false | --
当前占用量:
上次通告时的占用量:
变化量:
转发队列
(最大长度为)
时，
触发链路状态传播

## Slide 14: 研究内容与技术路线
研究内容三：性能验证与协议实现
  子内容1：基于仿真(simulate) [1]软件的性能验证
    验证参数组的取舍
    仿真软件：OMNeT++框架、inet套件
    基线方法：OPSPF [2] 、ELB [3]
    评价指标：端到端时延、丢包率、协议通告开销
  子内容2：基于模拟(emulate)平台的协议实现
    基于容器技术
    需在操作系统用户空间与内核空间进行开发
[1] 谢景昭, 单炜, 肖畅, 等. Klonet: 面向技术创新的网络模拟实验平台[J]. 电信科学, 2021, 37(10): 66-75.
[2] Pan T, Huang T, Li X, et al. OPSPF: orbit prediction shortest path first routing for resilient LEO satellite networks[C]//ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC). IEEE, 2019: 1-6.
[3] Taleb T, Mashimo D, Jamalipour A, et al. Explicit load balancing technique for NGEO satellite IP networks with on-board processing capabilities[J]. IEEE/ACM transactions on Networking, 2008, 17(1): 281-293.

## Slide 15: 研究内容与技术路线
研究内容三：性能验证与协议实现
  基于仿真软件的性能验证
局部化星间链路状态传播机制(研究内容一)可大幅降低通告开销，同时实现较好传输效果
链路故障率 = 5%时
LoFi(3, 1与基线方法的丢包率、时延几乎一致
LoFi(3, 1) 比基线方法减少了 78% 的通告开销
随着 增加，通告开销增大，时延、传输成功率呈变好趋势
收益呈边际递减趋势
Advertisement overhead (MBps)
Advertisement overhead (MBps)
Notes: 参数设置：固定 (即没有负载感知)；自变量 链路故障率
参数设置：固定 𝛿 = 1 (即没有负载感知)；自变量 𝑛 ∈ {1, 2, …, 7} ；链路故障率 ∈{5%, 15%}

## Slide 16: 研究内容与技术路线
研究内容三：性能验证与协议实现
  基于仿真软件的性能验证
-90%
-86%
-67%
随着𝛿增加：通告开销变小，但丢包率、时延变差；对链路负载的感知变迟钝
细粒度星间链路负载感知机制(研究内容二)能通过较小的通告开销，有效平衡链路负载
LoFi(4, ) 的通告开销、时延、丢包率均优于基线方法

## Slide 17: 研究内容与技术路线
研究内容三：性能验证与协议实现
空间位置计算
外部
控制程序
虚拟网卡组
宿主机
Docker网桥
Docker容器
虚拟网卡
接口故障生成
基于可控传播距离的链路状态通告
用户空间
基于拓扑形状可预测性的链路状态数据库维护
面向链路负载的链路状态语义扩展
基于链路负载的链路状态传播触发
FRRouting路由套件
内核空间
IPv4模块
基于链路负载的路由决策
队列占用率
路由表信息
突发性链路通断事件
规律性链路通断事件
容器网络
  基于模拟平台的协议实现
    平台组成
      Docker容器
      Docker网桥
      外部控制程序
    实现方式
      研究内容一基于FRRouting路由套件
      研究内容二基于FRRouting与Linux内核
Notes: 研究内容一对应浅蓝色框
研究内容二对应浅绿色框

## Slide 18: 目录
研究背景与意义
国内外研究现状
研究内容与技术路线
研究进度

## Slide 19: 研究进度
时间 | 研究内容 | 完成情况
2022.9~2023.2 | 文献调研 | 已完成
2023.3~2023.5 | 在仿真软件中完成研究内容一 | 已完成
2023.5~2023.8 | 在仿真软件中完成研究内容二 | 已完成
2023.9~2023.10 | 学习模拟平台架构，确定协议实现方式 | 已完成
2023.11 | 准备开题 | 正在进行
2023.12~2024.2 | 考虑负载感知带来的数据包乱序问题 | 未完成
2024.3~2024.5 | 探究不同链路负载定义方式对协议性能的影响 | 未完成
2024.6~2024.9 | 在模拟平台中实现研究内容一、二 | 未完成
2024.10~2024.12 | 撰写毕业论文 | 未完成

## Slide 20: 主要参考文献
[1] Ekici E, Akyildiz I F, Bender M D. A distributed routing algorithm for datagram traffic in LEO satellite networks[J]. IEEE/ACM Transactions on networking, 2001, 9(2): 137-147.
[2] Ekici E, Akyildiz I F, Bender M D. Datagram routing algorithm for LEO satellite networks[C]//Proceedings IEEE INFOCOM 2000. Conference on Computer Communications. Nineteenth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies (Cat. No. 00CH37064). IEEE, 2000, 2: 500-508.
[3] Korçak Ö, Alagöz F. Virtual topology dynamics and handover mechanisms in Earth-fixed LEO satellite systems[J]. Computer networks, 2009, 53(9): 1497-1511.
[4] Jia M, Zhu S, Wang L, et al. Routing algorithm with virtual topology toward to huge numbers of LEO mobile satellite network based on SDN[J]. Mobile Networks and Applications, 2018, 23: 285-300..
[5] Korçak Ö, Alagöz F, Jamalipour A. Priority‐based adaptive routing in NGEO satellite networks[J]. International journal of communication systems, 2007, 20(3): 313-333.
[6] Han Z, Zhao G, Xing Y, et al. Dynamic routing for software-defined LEO satellite networks based on ISL attributes[C]//2021 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM). IEEE, 2021: 1-6.
[7] Pan T, Huang T, Li X, et al. OPSPF: orbit prediction shortest path first routing for resilient LEO satellite networks[C]//ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC). IEEE, 2019: 1-6.
[8] Ruan G, Pan T, Lu C, et al. Lightweight Route Flooding via Flooding Topology Pruning for LEO Satellite Networks[C]//ICC 2022-IEEE International Conference on Communications. IEEE, 2022: 1149-1154.
[9] Yan F, Lian P, Luo H, et al. Logic Path Identified Hierarchical (LPIH) Routing for LEO Satellite Network[C]//2022 IEEE International Conference on Satellite Computing (Satellite). IEEE, 2022: 19-24.

## Slide 21: 谢谢！