## Slide 1
单乾：上周进展
重读了rfc2328关于OSPF路由表计算的说明，与FRR中对应代码
我们的场景中不划分区域，所以只需关注区域内路由表(最短路径树)的计算
  Rfc2328: section 16.1, FRR: ospf_spf_calculate_area()
  在拓扑图中，路由器和网段都被表示为节点（vertex）
最短路径树计算分两阶段
阶段一：只考虑拓扑图中的穿越节点（transit vertices），计算规模=卫星总数
  即到每个路由器（用ospf router id标识）的距离和下一跳
  但并不生成路由表
阶段二：考虑拓扑图中的末端网络（stub network），计算规模=卫星接口总数
  基于阶段一的结果，进一步计算如到”192.168.1.10/26”的距离和下一跳
  生成路由表
分析：我们想要的结果在阶段一就已得到
  由阶段一的结果，可以直接生成“路由器转发表”，目的地址为路由器（需实现）
  再由预定义的“ip地址-路由器”映射表，将目的ip转为目的路由器id（需实现）
  省去阶段二，从而达到加快路由表计算速度的目的
修复了内核模块中创建netlink socket失败的bug
Notes: 每个同学将进展总结成一页PPT，做到逐条列举、高度凝炼、图文结合（如果有示意图或实验图）。
进展可以是:
针对….进行了…实验（附上实验结果图从而便于讨论）；
面向…系统花了系统框图（附上框图从而便于讨论）；
编写….代码，遇到…问题；
调研….方向的文献，得到了…..启发，进行了….的总结分类；
- 准备课程作业/考试；

## Slide 2
单乾：下周计划
修改FRR源代码，实现“路由器转发表”和“ip地址-路由器”映射表
发现bug，通过python docker API执行更新OSPF cost的docker命令时：
  报错：Exiting: failed to connect to any daemons
  但是在终端手动输入同样的docker命令就能成功执行
  可能是程序权限问题？需检查
Notes: 每个同学将下周的计划总结为一页PPT，应做到具体、具有可操作性。
错误的例子：下周计划吃一个西瓜。
正确的例子：
从….获取刀子；
以…方式将西瓜切成….样子；
按照….规律，安排吃西瓜的时间、地点。
…..