## Slide 1
基于局部细粒度链路状态的星间路由协议：
从离散事件模拟到半实物仿真
单乾

## Slide 2: 目录
背景
基于局部细粒度链路状态的星间路由协议
半实物仿真与模拟的区别
半实物仿真系统的设计与实现

## Slide 3: 目录
背景
  卫星网络的优势与挑战
  星间路由协议
基于局部细粒度链路状态的星间路由协议
半实物仿真与模拟的区别
半实物仿真系统的设计与实现

## Slide 4: 卫星网络的优势与挑战
低轨卫星网络的优势
  与传统中轨/高轨星座相比
    轨道高度较低 (500 ~ 2000km)
    星地时延更低 (2~12ms)
  与陆地互联网相比
    当星座规模足够大时，远距离传输时延更低
主要挑战：拓扑不稳定
  主要由卫星的运动导致
  星间链路 (ISL) 频繁通断
    规律性的通断: 卫星进/出极区，关/开相邻轨道间的ISL
    不规律的通断: ISL故障
ISL
邻居卫星
为了发挥低轨卫星网络的优势，需设计新的路由协议
当前卫星
Notes: 解释右图：参考文献中，不同规模的星座从DC到法兰克福的传播时延的CDF
c-latency: 光速 f-latency: 直线光缆的理论时延 Hib...：跨大西洋光缆 HFT: 高频交易 金融领域专线

## Slide 5: 星间路由协议
现有的星间链路状态路由协议主要基于OSPF
  链路状态的内容: ISL通断 粗粒度 (没有关注ISL负载)
  链路状态的通告方式: 全网洪泛 高开销 (全网维护一致的链路状态数据库)
  忽略了卫星网络的拓扑特征
动机：卫星网络的拓扑特征——确定性的邻接关系
  提供了关于拓扑形状的先验知识
  远处的ISL链路状态可能并不重要，只需更关注近处的链路状态
  只需通告局部细粒度的链路状态
    链路状态的内容：ISL通断信息 + ISL负载信息
    链路状态的通告方式：局部通告，链路状态数据库不要求全网一致
    有望实现更小的控制开销，同时达到更优的传输效果
提出基于局部细粒度链路状态的星间路由协议 (localized fine-grained link-state routing protocol, LoFi)
Notes: 确定性邻居关系：Satellites know the existence of ISLs and other satellites, but do not know the connectivity

## Slide 6: 目录
背景
基于局部细粒度链路状态的星间路由协议 (LoFi)
  主要设计：链路状态更新机制、路由计算与转发机制
  模拟结果：轻负载下、重负载下
半实物仿真与模拟的区别
半实物仿真系统的设计与实现

## Slide 7: LoFi: 主要设计
链路状态更新机制: 更新什么、如何更新、何时更新
  链路状态的语义：链路通断 → 链路通断+链路负载
链路状态路由协议
链路状态更新机制
路由计算与转发机制
LSU, TTL=
LSU, TTL=
LSU, TTL=
LSU, TTL=
LSU, TTL=1
LSU, TTL=1
LSU, TTL=1
LSU, TTL=1
  链路状态传播方式：全网洪泛 → 局部传播
    通过为链路状态信息增加TTL字段 LoFi主要参数1：
  链路状态更新时机：事件触发式
    链路通断状态改变时
    链路负载状态变化超过一定阈值 LoFi主要参数2：
路由计算与转发机制
Notes:   “链路状态传播方式：全网洪泛 → 局部传播“这里有动画，先是原始的洪泛过程，后是LoFi的传播过程

## Slide 8: LoFi: 主要设计
链路状态更新机制 例：
LSU
LSU
LSU
LSU
LSU
LSU
链路故障，触发链路状态更新
卫星 检测到链路状态变化并构建如下的链路状态信息:
TTL | LS ID | LS data | 
 |  | 连通性 | 负载 (转发队列占用率)
1 |  | true | 0.6
 |  | true | 0.3
 |  | true | 0.24
 |  | false | --
TTL | LS ID | LS data | 
 |  | 连通性 | 负载 (转发队列占用率)
1 |  | true | 0.6
 |  | true | 0.3
 |  | true | 0.24
 |  | false | --

## Slide 9: LoFi: 主要设计
链路状态更新机制 例：
  会收到 跳内的卫星产生的链路状态信息，即绿色链路的链路状态
  每颗卫星：
    准确获知 跳范围内的链路状态
    大致推测 跳范围外的链路状态（利用卫星网络拓扑特征）

## Slide 10: LoFi: 主要设计
链路状态更新机制
路由计算与转发机制
  计算传播时延的最短路与次短路
    跳范围内的部分，根据收集的链路状态信息
    跳范围外的部分，根据确定性邻接关系估计得到
  若最短路不可用，则向次短路转发
计算得到的最短路径
计算得到的次短路经
data
由于链路状态的局部传播方式，
源卫星可能无法直接得出最优路径，
但中途的卫星不断进行修正，确保得到较优的最终结果
链路状态路由协议
链路状态更新机制
路由计算与转发机制
Notes: Note that Each satellite obtains link-states within hops far
  , don’t know is down
  But , , know
Note that Each satellite obtains link-states within 𝑛+1 hops far
  𝑠𝑟𝑐, 𝑆_2 don’t know 𝐿_1 is down
  But 𝑆_1, 𝑆_3, 𝑆_4 know

## Slide 11: LoFi: 模拟结果
实验设置
  平台：OMNeT++软件，inet 4.4套件
  星座：类铱星的极轨道星座，760km， 6 * 11
  ISL带宽: 10Mbps UDP数据包大小: 1KB 转发队列容量: 1000packets
  不规律的链路通断: 服从泊松分布
  评估指标:
    控制开销: 产生的协议控制报文总量
    数据包的丢包率
    数据包的端到端时延
轻负载下的结果
重负载下的结果

## Slide 12: LoFi: 模拟结果（轻负载）
实验设计
  基线: OPSPF (OSPF + 轨道预测)
  参数设置
    固定 (即没有负载感知)；自变量 链路故障率
实验结果：
实验结论：
  随着增加，控制开销变差，但丢包率和时延变好，且呈边际递减趋势
链路故障率 | 参数 | 表现 | 控制开销
5% | LoFi | 几乎与OPSPF一致 | 减少78%
15% | LoFi | 时延增加3.9% | 减少66%
链路故障率 | 参数 | 表现 | 控制开销
5% |  | 几乎与OPSPF一致 | 减少78%
15% |  | 时延增加3.9% | 减少66%

## Slide 13: LoFi: 模拟结果（重负载）
实验设计
  基线: OPSPF + ELB (一种用于卫星网络的负载均衡算法)
  参数设置
    固定 ；自变量 链路故障率
实验结果：
实验结论：
  LoFi, LoFi 在控制开销、丢包率、时延方面均优于ELB
  随着增大，LoFi对链路负载的感知变得迟钝，控制开销变小，但丢包率、时延变差

## Slide 14: 目录
背景
基于局部细粒度链路状态的星间路由协议
半实物仿真与模拟的区别
半实物仿真系统的设计与实现

## Slide 15: 半实物仿真与模拟的区别
OMNeT++（模拟）
  不存在真实的收发包过程
  无法准确刻画时间
半实物仿真系统（仿真）
  基于docker容器，具有完整的协议栈
  仿真时间与现实时间完全相同
LoFi除了在模拟软件中测试，有必要在仿真环境中进一步测试
 | 模拟(simulate) | 仿真(emulate)
主体 | 软件（通过程序描述被模拟系统） | 软件与硬件
目的 | 分析系统的最终状态与结果 | 分析系统的全部流程
精细度 | 可以是粗略的近似 | 需精确刻画系统内部逻辑
实现难度 | 较低 | 较高
例 | 飞行模拟器、OMNeT++ | 虚拟机

## Slide 16: 目录
背景
基于局部细粒度链路状态的星间路由协议
半实物仿真与模拟的区别
半实物仿真系统的设计与实现
  系统整体架构
  用户空间部分：修改路由软件
  内核空间部分：修改ipv4子系统
  初步仿真结果

## Slide 17: 半实物仿真系统整体架构
基于容器技术
  一个docker容器代表一颗卫星
  一个docker网络代表一条ISL
用户空间
FRRouting 8.5.2
内核空间
Linux 5.15.132
rtnetlink
docker容器
eth1
eth2
eth3
eth4
Docker bridge
…
…
docker容器
外部控制程序
生成接口随机故障
设置传播时延、带宽
容器
容器
网络
网络
网络
网络
网络
容器
容器
网络
网络
网络
网络
网络
…
…
…
Notes: FRR路由软件
  适用于Linux平台的开源路由协议套件
  OSPF、BGP等路由协议的C语言实现
  通过rtnetlink与内核通信
  用户空间主要是对FRR源代码进行了修改

## Slide 18: 半实物仿真系统的用户空间
利用Router-LSA预留的0比特位
  改为携带链路状态的TTL信息 即LoFi参数
  LSA每传播一跳将其减1并更新LS checksum
  在Link Data中携带该ISL的传播时延 (目前在半实物仿真系统中尚未考虑重负载情况)
禁用链路状态数据库同步
修改路由算法
byte1 | byte2 | byte3 | byte4
LS age |  | Options | LS type
Link State ID |  |  | 
Advertising Router |  |  | 
LS sequence number |  |  | 
LS checksum |  | length | 
flags | 0 | # links | 
Link ID |  |  | 
Link Data |  |  | 
… |  |  | 
OSPF Router-LSA 格式
LSA头部
多条链路状态信息

## Slide 19: 半实物仿真系统的用户空间
利用Router-LSA预留的0比特位
禁用链路状态数据库同步
  当OSPF开始运行时，会尝试与相邻路由器建立邻接关系
  收到邻居发来的DD报文时不做任何处理，即跳过Loading状态
修改路由算法
Down
Init
2-Way
Exstart
Exchange
Loading
Full
邻居间发送数据库描述(DD)，描述自身持有的链路状态信息摘要
根据邻居持有的链路状态信息，请求自身所需的链路状态信息
邻居间持有的链路状态信息达到同步
OSPF邻居状态机

## Slide 20: 半实物仿真系统的用户空间
利用Router-LSA预留的0比特位
禁用链路状态数据库同步
修改路由算法
  同时计算最短路径和备份路径
  以多下一跳的形式将备份路径存入路由表
    以不同的weight值区分最优路径与备份路径
    weight越小，路径越优
destination | gateway | device | weight
192.168.1.0/24 | 192.168.12.2 | eth2 | 1
destination | gateway | device | weight
192.168.1.0/24 | 192.168.12.2 | eth2 | 1
 | 192.168.32.1 | eth3 | 2
 | 192.168.18.2 | eth1 | 3
 | 192.168.96.2 | eth4 | 4

## Slide 21: 半实物仿真系统的内核空间
修改ipv4子模块转发逻辑
  原有的多下一跳转发逻辑
    哈希阈值映射
    以各下一跳的weight值为权重，在所有下一跳中依概率选择
  修改后的转发逻辑
    优先向weight最小的下一跳转发
    若此下一跳不可用，则向weight第二小的下一跳转发
destination | gateway | device | weight
192.168.1.0/24 | 192.168.12.2 | eth2 | 1
 | 192.168.32.1 | eth3 | 2
 | 192.168.18.2 | eth1 | 3
 | 192.168.96.2 | eth4 | 4
eth2
eth3
eth1
eth4
Notes: 哈希阈值映射：若有4个下一跳，依权重将0~n之间的整数分成4份，然后对收到的数据包做哈希，哈希值落到哪一块了就向哪个下一跳转发

## Slide 22: 半实物仿真系统的初步结果
实验设置：与OMNeT++相同
实验设计
  基线: OPSPF (OSPF + 轨道预测)
  参数设置
    固定 (即没有负载感知)；自变量 链路故障率
实验结果：

## Slide 23: 半实物仿真系统的下一步工作
在用户空间
  增加负载感知功能
    即引入LoFi参数
    通过tc命令获取转发队列的占用情况
    当转发队列占用率变化超过触发链路状态更新
  复现基线方法ELB：定时通告转发队列负载等级
    需实现定时通告机制
    需定义一类新的负载等级报文
在内核空间
  bug修复
  验证Linux路由缓存对实验的影响

## Slide 24
Thanks!