## Slide 1
学期总结——
轻量化链路状态星间路由协议：
仿真平台中的设计与实现
单乾

## Slide 2: 目录
背景
轻量化链路状态星间路由协议
协议在仿真平台中的设计与实现
下一步工作

## Slide 3: 目录
背景
  卫星网络的优势与挑战
  星间路由协议
轻量化链路状态星间路由协议
协议在模拟平台中的设计与实现
下一步工作

## Slide 4: 卫星网络的优势与挑战
低轨卫星网络的优势
  与传统中轨/高轨星座相比
    轨道高度较低 (500 ~ 2000km)
    星地时延更低 (2 ~ 12ms)
  与陆地互联网相比
    当星座规模足够大时，远距离传输时延更低
主要挑战：拓扑不稳定
  主要由卫星的运动导致
  星间链路 (ISL) 频繁通断
    规律性的通断: 卫星进/出极区，关/开相邻轨道间的ISL
    不规律的通断: ISL故障
ISL
邻居卫星
为了发挥低轨卫星网络的优势，需设计新的路由协议
当前卫星
Notes: 解释右图：参考文献中，不同规模的星座从DC到法兰克福的传播时延的CDF
c-latency: 光速 f-latency: 直线光缆的理论时延 Hib...：跨大西洋光缆 HFT: 高频交易 金融领域专线

## Slide 5: 星间路由协议
现有的星间链路状态路由协议主要基于OSPF
  链路状态的内容: ISL通断 粗粒度 (没有关注ISL负载)
  链路状态的通告方式: 全网洪泛 高开销 (全网维护一致的链路状态数据库)
  忽略了卫星网络的拓扑特征
动机：卫星网络的拓扑特征——确定性的邻接关系
  提供了关于拓扑形状的先验知识
  远处的ISL链路状态可能并不重要，只需更关注近处的链路状态
  只需通告局部细粒度的链路状态
    链路状态的内容：ISL通断信息 + ISL负载信息
    链路状态的通告方式：局部通告，链路状态数据库不要求全网一致
    有望实现更小的控制开销，同时达到更优的传输效果
提出轻量化的链路状态星间路由协议 (localized fine-grained link-state routing protocol, LoFi)
Notes: 确定性邻居关系：Satellites know the existence of ISLs and other satellites, but do not know the connectivity

## Slide 6: 目录
背景
轻量化链路状态星间路由协议 (LoFi)
  局部化星间链路状态传播机制
  细粒度星间链路负载感知机制
协议在模拟平台中的设计与实现
下一步工作

## Slide 7: 局部化星间链路状态传播机制
  基于可控传播距离的链路状态通告(LSA)
    关键参数：LSA传播距离
      LSA只传播给跳范围内的邻居
      每颗卫星精确掌握跳范围内链路状态
  基于拓扑形状可预测性的链路状态数据库维护
    跳范围内链路状态：根据收到的LSA实时更新
    跳范围外链路状态：利用拓扑形状可预测性大致推断，默认不存在突发性故障
    协议通告开销：星座规模LSA占字节
      传统链路状态协议：全网洪泛，约
      本研究：局部传播，约，只与有关，开销较小
      需要对参数的设置做出取舍

## Slide 8: 细粒度星间链路负载感知机制
  面向链路负载的链路状态语义扩展
    LSA携带链路通断与负载信息
    使用转发队列占用率定义链路负载
  基于链路负载的链路状态传播触发
    采用事件触发方式进行链路状态局部传播
    关键参数：对负载感知的灵敏度
    触发1：星间链路断开/恢复时
    触发2：转发队列占用率变化超过时
    需要对参数的设置做出取舍
  基于链路负载的路由决策
    根据链路负载信息计算排队时延、通断信息计算传播时延
    选择总时延最短路
通告源 | 链路id | 链路状态内容 | 
 |  | 通断信息 | 负载信息
 |  | true | 0.6
 |  | true | 0.3
 |  | true | 0.24
 |  | false | --
通告源 | 链路id | 链路状态内容 | 
 |  | 通断信息 | 负载信息
 |  | true | 0.6
 |  | true | 0.3
 |  | true | 0.24
 |  | false | --
当前占用量:
上次通告时的占用量:
变化量:
转发队列
(最大长度为)
时，
触发链路状态传播

## Slide 9: 目录
背景
轻量化链路状态星间路由协议 (LoFi)
协议在模拟平台中的设计与实现
  模拟平台中的协议整体框架
  突发性链路通断事件的生成
  局部化星间链路状态传播机制的实现
  细粒度星间链路负载感知机制的实现
下一步工作

## Slide 10: 模拟平台中的协议整体框架
空间位置计算
外部
控制程序
虚拟网卡组
宿主机
Docker网桥
Docker容器
虚拟网卡
接口故障生成
基于可控传播距离的链路状态通告
用户空间
基于拓扑形状可预测性的链路状态数据库维护
路由套件
内核空间
IPv4内核模块
基于链路负载的路由计算
转发队列占用率
路由表信息
突发性链路通断事件
规律性链路通断事件
容器网络
面向链路负载的链路状态语义扩展
基于链路负载的链路状态传播触发
链路负载信息
根据路由表转发数据报文
感知链路负载情况
将负载信息上交至用户空间
处理协议控制报文
维护链路状态数据库
计算路由表并下发至内核
依概率控制接口通断

## Slide 11: 突发性链路通断事件的生成
  假设：
    链路故障事件的发生次数 ——待求
    链路故障定值秒后自动恢复正常——参数
    链路故障率定义为链路故障时间占总时间的期望比例——参数
    仅在链路正常工作时有可能故障，不会在故障期间再次延长故障
  推导：
    单位时间内处于故障状态的时间期望为
    则在比例时间内，，
    则在链路正常工作的单位时间内， —— 得解
    则从链路恢复到下一次链路故障的时间间隔
链路正常
链路故障
正常
故障
正常
故障
正常
定值
定值
定值
…
时间轴
0
故障发生
自动恢复

## Slide 12: 突发性链路通断事件的生成
  现实中的突发性链路故障
    由物理层激光天线的错误指向导致
      激光发射器与接收器通过同一组镜面实现发射/接收[1]
      发射器与接收器的指向保持一致
      链路两端的任一天线指向错误，都导致两卫星均无法正确接收到激光信号
  模拟平台中的实现
    对每条星间链路：
    设为故障/正常状态的方式：同时关闭/打开链路两端的虚拟网络接口
[1] Lakshmi K S, Kumar M P S, Kavitha K V N. Inter-satellite laser communication system[C]//2008 International Conference on Computer and Communication Engineering. IEEE, 2008: 978-983.
    两卫星可实时且同时发现链路故障并进行处理
      重计算路由、更新路由表
      检查天线指向、尝试恢复链路
卫星
卫星
卫星
卫星
发射器
接收器
激光
链路故障发生
激光天线
双工星间链路
开始
设为正常状态
生成
等待时间
设为故障状态
等待时间

## Slide 13: 局部化星间链路状态传播机制的实现
  基于可控传播距离的链路状态通告
    关键参数：LSA传播距离
      定义LSA结构，在头部包含剩余传播距离TTL字段
      TTL初始化为，逐跳递减直到为0
    路由套件中的实现逻辑：
byte1 | byte2 | byte3 | byte4
LS age |  | Options | LS type
Link State ID |  |  | 
… |  |  | 
flags | TTL | # links | 
Link ID |  |  | 
Link Data |  |  | 
… |  |  | 
LSA头部
检测到直连的星间链路状态变化
生成LSA，TTL=
收到邻居卫星发来的LSA，TTL=
TTL自减1
TTL > 0?
向符合要求的邻居发送该LSA
重计算路由表
结束
是
否
ospf_router_lsa_originate()
ospf_ism_change_state()
ospf_ls_upd()
ospf_lsa_install()
↓
ospf_spf_calculate_area()
ospf_flood_through_area()
lofi_local_disseminate()

## Slide 14: 局部化星间链路状态传播机制的实现
  基于拓扑形状可预测性的链路状态数据库维护
    各卫星独立维护链路状态数据库
      在星间链路恢复时，卫星间不交互各自的链路状态数据库信息
      路由套件中的实现逻辑：基于简化的邻居状态机
Down
Init
2-Way
Exstart
Exchange
Full
邻居卫星间发送数据库描述(DD)，描述自身持有的链路状态信息摘要
完成邻居关系建立
    利用拓扑形状可预测性大致推断跳范围外链路状态：待实现
ospf_nsm_event()
ospf_desc_proc()
…

## Slide 15: 细粒度星间链路负载感知机制的实现
  基于链路负载的链路状态传播触发
    关键参数：对负载感知的灵敏度
      内核在转发数据包时检查链路负载情况
      满足条件时通知用户空间路由套件
    Docker中的容器内核隔离机制
      不同容器共用宿主机的内核源码
      不同容器的网络协议栈相互隔离
      通过网络命名空间struct net实现隔离
用户空间路由套件
开始
输入参数
内核空间协议栈
接受参数
netlink消息
转发网络数据包
发送当前链路负载
(负载) >
否
是
修改链路状态数据库、更新路由表
netlink消息
获取当前链路负载
ospf_spf_calculate_area()
ip_output()
recv_pkt_net_init()
netlink_unicast
    负载状态在内核中的实现方式
      各网络命名空间独立设置相关成员变量
      各网络命名空间独立创建netlink套接字

## Slide 16: 细粒度星间链路负载感知机制的实现
  面向链路负载的链路状态语义扩展
    内核获取链路负载信息
      使用tc qdisc指令，为每个网络接口配置排队规则
      内核中使用API直接访问对应数据结构，获取网络接口的转发队列排队长度
  基于链路负载的路由计算：
    计算链路排队时延
dev_get_by_name()
qdisc_qlen_sum()
排队时延
当前时刻队列长度
平均数据包大小
带宽
    LSA中携带排队时延字段
开始
已遍历所有邻居？
结束
将路由表发往内核
遍历下一个邻居
以该邻居为根，计算最短路径树
计算以该邻居为下一跳，到达最短路径树所有节点的时延
写入路由表
否
是
ospf_spf_calculate()
ospf_intra_add_stub()
ospf_nexthop_calculation()
ospf_spf_calculate_area()
zebra_nhg_install_kernel()
对于同一个目的地址，有多个备选下一跳，路由转发时优先选择时延最小的

## Slide 17: 目录
背景
轻量化链路状态星间路由协议
协议在仿真平台中的设计与实现
下一步工作

## Slide 18: 下一步工作
  完整实现链路状态数据库维护功能
  将本协议与鲁大师的仿真平台进行适配，开展测试
  实现基线方法，比较性能

## Slide 19
Thanks!