## Slide 1
年终总结
单乾

## Slide 2: 目录
研究进展和问题
  文献调研
  我的研究内容：基于局部信息的分布式星间路由
遇到的问题、下学期计划

## Slide 3: 背景：卫星网络
polar boundary
seam
moving direction
ISL
大范围、高密度
  星链：计算发射2.4万+颗
  中国星网：计划1万+颗
  通常整个星座视为一个AS
拓扑动态性：由卫星运动导致
  可预测的部分
    卫星的轨道参数是确定且公开的
      可以计算出任意时刻各个卫星的位置
      如不考虑突发性链路故障，则可进一步得到网络拓扑形状
    不可预测的部分：突发性链路故障
  不可预测的部分
    突发的链路故障
研究问题：如何利用卫星网络的可预测性，高效率低成本维护链路状态？

## Slide 4: 目录
研究进展和问题
  文献调研
  我的研究内容：基于局部信息的分布式星间路由
遇到的问题、下学期计划

## Slide 5: 文献调研： 卫星网络中维护链路状态的方法
链路状态
  粗粒度：链路通与断 细粒度：节点/链路上的负载情况
方法分类
 |  | 各卫星维护全局一致的链路状态 | 非全局一致的链路状态
基于通告 | 通告链路通断 | OPSPF (北邮, ICC 2019) | 无
 |  | Lightweight Route Flooding (北邮, ICC 2022) | 
 | 通告负载情况 | 无 | Explicit Load Balancing / ELB (日本东北大学, IEEE/ACM Transactions on Networking 2008)
 |  |  | 基于邻居卫星负载状态的分布式路由算法 / DRNL (哈工大, 通信学报 2021)
基于探测 |  | 无 | Agent-based load balancing routing / ALBR: (重邮, Computer Networks 2010)

## Slide 6: 文献调研：通告链路通断的方法
基本思路
  通告的时机：有链路状态变化则通告
  通告的内容：链路通断
  通告的范围：全网洪泛
  主要目的：减少网络中洪泛的LSA
    OPSPF: 对LSA进行区分，不洪泛可预测的LSA，只洪泛突发的LSA
    lightweight route flooding: 减小LSA的洪泛范围，在确保能洪泛到每个卫星的前提下，只在部分链路上洪泛
缺点：没有负载均衡功能
 | 各卫星维护全局一致链路状态
通告链路通断 | Orbit Prediction SPF / OPSPF: 对于可预测的链路变化, 不洪泛LSA (北邮, ICC 2019)
 | Lightweight Route Flooding: 控制LSA洪泛范围 (北邮, ICC 2022)

## Slide 7: 文献调研：通告负载情况的方法
负载情况：由转发队列的长度计算得出
基本思路
  通告的时机：当负载情况超过阈值时通告 / 定时通告
  通告的内容：链路的通断情况→卫星的负载情况
  通告的范围：全网洪泛→通告邻居
  实现负载均衡功能
缺点
  粒度较粗，只是一个卫星4条链路的平均负载情况，不能具体到某条链路的负载情况
  只是在满足端到端跳数最小的前提下，选择负载较轻的卫星进行转发
 | 只维护局部区域链路状态
通告负载情况 | Explicit Load Balancing / ELB: 负载均衡策略 (日本东北大学, IEEE/ACM Transactions on Networking 2008)
 | 基于邻居卫星负载状态的分布式路由算法 / DRNL: 基于地理位置进行转发 + 负载均衡 (哈工大, 通信学报 2021)

## Slide 8: 目录
研究进展和问题
  文献调研
  我的研究内容：基于局部信息的分布式星间路由
    整体思路
    路由选路策略
    一些概念的定义与计算方法
遇到的问题、下学期计划

## Slide 9: 基于局部信息的星间路由
基本思路
  通告内容：每颗卫星4条链路的链路状态（通断 / 负载）
  通告范围：跳范围的邻居
    设为1 & 通告负载信息: 类似ELB的方法
    设为全网范围 & 通告链路通断信息: OSPF
通告跳
任意节点可知相邻跳内链路状态；
此范围外的链路认为无故障

## Slide 10: 基于局部信息的星间路由
每颗卫星维护当前时刻的拓扑模型
  先利用拓扑可预测性
    得到模型中点和边的邻接关系
    边的cost基于传播时延估计得到
  再利用收到的通告信息
    更新邻接关系（即更新边的通断情况）
    更新边的cost（即基于传播时延 + 负载情况） 负载情况又与转发队列占用长度有关
已知范围外的链路cost = +
已知范围内的链路cost = +
P
E
P
L
P
与传播时延(已知值)有关
E
与负载情况(通告的值)有关
L
与负载情况(估计值)有关，可基于链路所在纬度与卫星运动方向估算

## Slide 11: 基于局部信息的星间路由
路由选路策略
  每颗卫星由拓扑模型中的信息寻找到目的卫星cost最小的路径
  将包转发到该路径上的下一跳卫星
  下一跳卫星继续基于其上的拓扑模型寻找最短路、确定下一跳......
  是寻找cost最小的路径，不要求跳数最小
    右图红色路径：6跳，高负载、高排队时延
    绿色路径：7跳，但海面上卫星负载低

## Slide 12: 基于局部信息的星间路由
已知范围外链路负载情况的定义
  基于卫星所在纬度和运动方向
  如果星座采用极轨道，则一个轨道周期内：
    经度大致不变
    流量的大致分布可由人口的分布确定
    人口与纬度有关
  利用拓扑可预测性，可知任意时刻下任意卫星的经纬度，即可大致预测该卫星附近链路的负载情况
E
已知范围外的链路cost = +
P
E
人口按经度的分布
人口按纬度的分布

## Slide 13: 基于局部信息的星间路由
已知范围内链路负载情况的定义
  从卫星A到卫星B的链路负载，由该方向的转发队列占用长度决定
  链路负载情况分三等，若该方向队列占用率为，则链路负载情况定义为：
  通告的时机: 链路负载情况变化时+定时(若邻居长时间未发来则认为链路故障)
  通告的具体内容：每颗卫星向 跳范围的邻居通告自身四条链路的负载情况
  格式：
0
L
M
1
转发队列
队列占用率
协议字段
TTL
链路状态(00/01/10/11) * 4
通告源id
转发者id
时间戳
L
已知范围内的链路cost = +
P
L

## Slide 14: 基于局部信息的星间路由
链路负载阈值的确定
  假设通告的信息使用高优先级队列转发，无排队时延、处理时延
  对某卫星A，从其发出通告到距其跳的卫星收到通告的时间差：
  : 星间链路传播时延，已知值(视为常数)，则也是已知值
  在这段时间内，某方向的队列增加的数据量：
  需要保证在时间内，链路负载情况至多变化一次，则、满足：
  视为已知常量，可由统计得到
  由此可确定 、
0
L
M
1
转发队列
队列占用率

## Slide 15: 基于局部信息的星间路由
每隔一定时间查看转发队列长度，的设定
  在这段时间内，某方向的队列增加的数据量：
  需要保证在这段时间内，链路负载情况至多变化一次：
  此公式的形式与上页相同，相当于只是把换成
  由求得、，可进一步得到

## Slide 16: 目录
研究进展和问题
  文献调研
  我的研究内容：基于局部信息的分布式星间路由
遇到的问题、下学期计划

## Slide 17: 问题
实验方向跑偏
  本想对此原理做一个初步验证，于是用Python做了一个“验证”
  并没有数据包的传递，也没有卫星的运动，过于偏离实际情况
  白白花费时间绕了弯路，取得的数据参考价值不大
  原因：不敢用、不善用仿真软件
一些量的具体定义式仍需明确
  的具体定义？
  采用链路类似的形式？如何设定？
  如何统计数据流入速度？
已知范围外的链路cost = +
P
E
E

## Slide 18: 下学期计划
明确实现细节
  相关量的具体定义、机制的具体细节等
进行包级别仿真，验证该方法的性能（端到端时延、控制开销等）
  不同下
  不同通告模式下
    只通告链路通断
    通告通断 + 负载情况
  不同网络负载程度下
  在omnet++上进行仿真、在冯如杯docker平台上进行仿真
  与传统OSPF及相关文献里的方法进行对比
    还需复现这些方法

## Slide 19
Thanks!